## Slide 1
G-coordinator
G-code 生成の新たな手法とその可能性
大阪府立大学 工学域 機械力学研究室
B4 谷口朝洋

## Slide 2
G-coordinatorは，3Dプリンタ制御コード（G-code)を出力するためのソフトウェア，ライブラリ．
ソフトウェア内で，pythonをもちいた造形と印刷条件の設定の2プロセスを同時に処理できる．
スライスソフトとは根本的に異なる手法によるパス（経路）生成により，従来では困難だった形状や，より詳細な印刷設定の指定が可能．
What is
G-coordinator?
https://github.com/tomohiron907/G-coordinator
For

## Slide 3
Principle of G-code
セグメント：ノズルが移動する最小単位の線分
Path : 樹脂が連続的に押し出されてできる一本の曲線
G-codeは，ノズルが移動していく
3次元の座標列＋F値+E値．
押し出し量(E)や速度(F)は，
ソフトで自動決定できる．
考慮すべきはノズルの軌跡．

## Slide 4
3D Modeling
Fusion360
SolidWorks
blender
CAD
Slice
Cura
PrusaSlicer
BambuStudio
Slicer
G-code
Ordinary
New Way
Back Ground
G-code Modeling
モデリング（造形）から，印刷設定の調整，G-code出力まで一つのソフトウェアで完結．CAD, スライサ間でソフトウェアを跨いでの調整が不要に．
ノズルパス一つ一つを扱うことが可能となり，印刷物のクオリティや意匠を細かく管理することができる．
FullControl
GcodeDesinger
拡張性に乏しい
Grasshopper
値段が高い
ビジュアルプログラミング
G-coordinator
パスのマニュアル操作ができない．
個別のパスに対するより精密な制御

## Slide 5
Open Source
G-coordinatorは，ソフトウェア，ライブラリ，造形のサンプルコードなど，あらゆるコードを公開．無料でソフトウェアをインストールできる．また，個人の要求に合わせて自由に改造可能
コードの公開
Extension
Pythonで造形を行うことで，あらゆるライブラリやデータソースを造形のために活用できる．dxfなどの図面データ，テキストデータ，csvファイル，画像など，従来では，CADで直接扱えなかったデータも利用可能．
自由な拡張性
Multi Axis
多軸の3Dプリンタ（5軸，6軸）でも利用可能．x, y, zの座標値だけでなく，ノズルの回転や傾きを制御できる．この機能は，オープンソースの恩恵として，コントリビュータによって実現．
多軸印刷
Infill
G-coordinatorでは，インフィルを生成することが可能．現在は，line infillと，gyroid infillを生成することができる．
インフィルの生成
vs
Difference
from other G-code Modeling

## Slide 6
How to Use
コードを書いて造形を決定
グラフィックスビューで詳細を確認
印刷条件を設定
G-codeの出力
グローバルな設定をパラメータツリーで，パスごとの詳細設定はエディタからコードで行う．

## Slide 7
How to Code
Path : 樹脂がノズルから出て形成される一連の曲線
height=0
height=99

## Slide 8
Local Settings
Print Settings
Global Settings
Pathの基本設定を左のパラメータツリーで行い，個別に調整したい設定はエディタで行う．
extrusion_multiplier(射出係数)と，print_speed(印刷速度)
は，Pathのセグメントと同じ要素数の数列で指定すれば，各セグメントごとに印刷設定を調整可能．
外壁は，外観を綺麗に印刷するために，
速度を落として印刷．
ファーストレイヤは，ベッド定着のために射出量を1.2倍に．

## Slide 9
G-coordinatorを用いてG-codeを作成し，印刷した作例も含めて公開している．
作例の写真はG-coordinatorリポジトリのimgディレクトリ，造形のためのコードはexamplesディレクトリに公開している．
左の写真はランプシェードの作例．
Works
https://github.com/tomohiron907/G-coordinator/tree/main/img/works
https://github.com/tomohiron907/G-coordinator/tree/main/example

## Slide 10
Inspired by 新工芸舎
太ノズルで，ノズルを蛇行することで，積層痕を意匠化
stlモデルのスライスでは，ノズルパスを精密に制御することが難しく，網目のテクスチャを付与することができなかった．
rad = base_rad
基本半径
rad += 7*np.sin((z/LAYER)*np.pi)
高さに応じた丸みを追加
rad += amp*np.sin(arg*100.5+np.pi*height)
一周の円を描く間に100.5回の振動を追加
Wave Texture

## Slide 11
リサージュ
フラクタル
Sin波
Mathematical Design
G-coordinatorは，pythonで造形を行う性質上，数学的，数理的な形状の実現が得意．
この他にも，一葉双曲面や，立体包絡線，ヒルベルト曲線などを描画するサンプルも公開している．

## Slide 12
Pythonを用いることで，様々なデータソースを造形に活用できる．
OpenCVのライブラリを用いて，モノクロ写真をx, yの２つの引数があり，0から1のピクセルの濃さを返す関数ととらえる．そのピクセルの濃さを単純なsin波に重みとして掛け合わせている．
白のプレートを印刷後に，黒の樹脂で振動パターンを印刷することで，不規則な振動がマクロでは写真として見えるようになる．
Picture Into G-code

## Slide 13
G-coordinatorでは，インフィルの作成が非常に簡単．
閉曲線のPathを関数に渡すと
その中を埋めるインフィルPathが返ってくる．
インフィルが活用できると，実際に使うことを想定した実用品を作成することが可能になり，造形の幅が大きく広がる．
Infill
Tray with gyroid infill
Clock with line infill
  wall = {
  if height<10:
    infill = gyroid_infill(wall)
    full_object.append(infill)

## Slide 14
WIP
Alpha Version Features
多軸印刷
多軸制御は3軸プリンタに対して難易度が高い．
より簡単にその制御を可能にするための枠組みを開発中．
また，stlファイルの斜めスライスも計画中．
stlスライス
複雑な形状などを実現するにはstlファイルのスライスがやはり便利．
より高速なスライスとPath生成アルゴリズムを開発中．
数式処理
数式や関数をより簡単にPathに変換して印刷するためのクラスを開発中．

## Slide 15
gcoordinator
library
$ pip install gcoordinator
GUIアプリのG-coordinatorから，G-code生成エンジンのみを切り出したライブラリ．Python環境があれば，アプリをインストールしなくても，G-code生成が可能．
Matplotlibライブラリ3DP版．
G-coordinatorのGUIアプリのver3系列では，
内部の生成ロジックをライブラリに完全移行

## Slide 16
3D Printer
Math
Code
Generative Art
G-coordinatorは，数学とコードに関する多少の知識を求めてしまう．
しかし，だからこそ作ることが可能な造形も多くある．
G-coordinatorの進む先は大きく二つ．
Future Outlook
Simulation into Reality
G-coordinatorはビジュアルアートを実物化させるソフトとして利用できる．
Processingの3次元版のイメージ
物理シミュレーションや計算力学の結果を実物化させるソフトとしての利用．
例えば，G-coordinatorでトポロジー最適化→そのまま印刷.

## Slide 17
#Gcoordinator
Share with

## Slide 18
Thank You
G-coordinator インストール
G-coordinator GitHubページ
本発表の資料

## Slide 19
G-coordinator Modeling Tips
desmos
Matplotlibのplt.plot()関数の引数はx座標列，ｙ座標列である．z座標列をレイヤー高さに設定し，生成されたコードのplot()の部分をPath()に置き換えればいい．
ChatGPT + Matplotlib